Ekipa PD:_________________				Doseženo število točk _______od 60

# Vrisovanje točk C, D

Na podlagi spodaj navedenih podatkov vrišite na priloženo karto kontrolne točke.

Iz karte mora biti viden postopek vrisovanja kontrolne točke.

Za pravilno vrisano kontrolno točko se smatra, če je le_ta vrisana največ 2mm od prave točke (v krogu s premerom 4 mm).

Pravilno vrisana kontrolna točka prinese ekipi 20 točk, nepravilno ali nekartirana točka pa – 20 točk

Karta je v merilu 1:25 000

- Za vris prve točke obstajajo naslednji podatki:

- 74,1 km oddaljena od srednjega poldnevnika naše cone

- 1450 m bližje ekvatorju kot trigonometrična točka 287 [35, 72]

[20, -20, -20]

- Drugo točko pa bomo vrisali na podlagi naslednjih podatkov:

- oddaljena je 1450 metrov od trigonometra številka 315 [33, 75]

- od trigonometra 315 [35, 75] znaša na karti izmerjena razdalja 44 mm

- ima nasprotno točko, kateri znaša ZGD λ=164˚ 01΄ 59˝

[20, -20, -20]

- Tretjo točko pa bomo dobili :

- oddaljena je od druge točke za 1, 375 km

- smerni kot pa znaša 967 t po ruskem sistemu

Ta točka je tudi KT 3 in jo je potrebno vrisati na karto			[20, -20, -20]

SKUPAJ: