Ekipa PD:_________________				Doseženo število točk _______od 60

# Vrisovanje točk C kategorija

Na podlagi spodaj navedenih podatkov vrišite na priloženo karto kontrolne točke.

Iz karte mora biti viden postopek vrisovanja kontrolne točke.

Za pravilno vrisano kontrolno točko se smatra, če je le_ta vrisana največ 2mm od prave točke (v krogu s premerom 4 mm).

Pravilno vrisana kontrolna točka prinese ekipi 20 točk, nepravilno ali nekartirana točka pa – 20 točk

Karta je v merilu 1:25 000

- Za KT1 obstajajo naslednji podatki:

- Če gremo od cerkve na Polenšaku [ 147, 77] 3,075 km proti SV pridemo na točko

[20,  -20]

- Na KT2 smo izmerili dva azimuta s katerima lahko narišemo naše stojišče in sicer:

- Na trigonometrično točko 322 [151,77]  ……   4(

- na  trigonometrično točko 230 [148, 80] …….. 91(

˝

[20, -20]

- za KT3 pa so podatki :

- Y = 579625 m

X = 148,625 km

[20, -20]

SKUPAJ: