Ekipa PD:_________________				Doseženo število točk _______od 60

# Vrisovanje točk  Č, D

Na podlagi spodaj navedenih podatkov vrišite na priloženo karto kontrolne točke.

Iz karte mora biti viden postopek vrisovanja kontrolne točke.

Za pravilno vrisano kontrolno točko se smatra, če je le_ta vrisana največ 2mm od prave točke (v krogu s premerom 4 mm).

Pravilno vrisana kontrolna točka prinese ekipi 20 točk, nepravilno ali nekartirana točka pa – 20 točk

Karta je v merilu 1:25 000

- Za KT1 obstajajo naslednji podatki:

Če gremo od cerkve na Polenšaku [ 147, 77] 3,075 km pridemo na točko, ki je na nadmorski višini 250 m  ter je oddaljena od osrednjega meridiana naše cone 29, 625 m proti vzhodu.

[20,  -20]

- KT2 pa bomo vrisali na podlagi naslednjih podatkov:

- φ=46˚28′37,3″

- λ= 16˚00′32,3″

[20, -20]

- Za KT3 pa obstajajo naslednji podatki:

Podatki so podani v UTM WGS84 koordinatnem sistemu, ki velja trenutno za področje Slovenije	in sicer:

E= 579230 m in N=5147305 m

Za kontrolo –višina točke je 230 m (cca) in je od KT oddaljena 1967 yardov.

[20, -20]

SKUPAJ: